Meldas CNC DB25  to RocketPort RJ-45

DB-25				RocketPort RJ45 8-Pin

TxD	(2)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(5)	RxD

RxD	(3)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(4)	TxD

RTS	(4)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(8)	CTS

CTS	(5)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(1)	RTS

DSR	(6)  - - --- - - - - - - - - - - - - - - -	(2)	DTR

DTR	(20)   - - - - - - - - - - - - - -  - - -	(7)	DSR

SG		(7)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(3)	SG

RocketPort RJ-45  to Meldas CNC DB25

RocketPort RJ45 8-Pin			DB-25

RTS	(1)  - - - - - - - - - - -- - - - - - - -	(5)	CTS

DTR	(2)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(6)	DSR

SG		(3)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(7)	SG

TxD	(4)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(3)	RxD

RxD	(5)  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -	(2)	TxD

DSR	(7)  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -	(20)	DTR

CTS	(8)  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -	(4)	RTS