Sun X4240 Serial MGT RJ45 DTE

to RocketPort DeviceMaster DTE RJ45 Adapter

X4240 Console RJ45			RocketPort RJ45 8-Pin

RTS	(1)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(8)	CTS

| - - - -	(6)	DCD

DTR	(2)   - - - - - - - - - - - - - - | - - - -	(7)	DSR

TxD	(3)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(5)	RxD

Sig Gnd	(4)  - - - - - - - - - - - - - - - |- - - -	(3)	Sig Gnd

Sig Gnd	(5)  - - - - - - - - - - - - - - - |

RxD	(6)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(4)	TxD

DSR	(7)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(2)	DTR

CTS	(8)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(1)	RTS

RocketPort RJ45 8-Pin			X4240 Console RJ45

RTS	(1)  - - - - - - - - - - -- - - - - - - -	(8)	CTS

DTR	(2)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(7)	DSR

SG		(3)  - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - -	(4)	Sig Gnd

| - - - -	(5)	Sig Gnd

TxD	(4)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(6)	RxD

RxD	(5)  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -	(3)	TxD

DCD	(6)  - - - | - - - - - - - - - - - - - - - -	(2)	DTR

DSR	(7)  - - - |

CTS	(8)  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -	(1)	RTS